96年度教學卓越計畫計畫I-太陽光能應用於電能和熱能之特色領域人才培育和學程教學計畫

校外參訪報告

- 時間：97年5月5日(一)

- 參觀地點:台北縣石門風力發電廠及宜蘭清水自熱發電廠

- 參訪對象：本校太陽能電及熱學程師資培訓班成員、機電系、電機系及機械

系師生共128名

- 參訪行程表：如附件一。

- 參訪心得：

5月5日依預定行程表，師生128人分別搭乘四部遊覽車，至台北縣石門鄉的核一廠簡報室由徐課長為大家作簡報，介紹核一廠及風力發電廠概況如圖1及2。

圖1 徐課長為大家作簡報       圖2 機電工程師介紹風力發電原理

石門風力發電站

石門風力發電廠的設立是起源於近年來環保及全球暖化現象，引起世界各國關注及因應全球氣候變遷，減少二氧化碳排放量，極需開發零污染的自產能源，因此政府積極推動再生能源開發。行政院在93年制定再生能源發電容量配比從5.45%到2010年提升為10%，而風力發電占215.9萬千瓦，台電為了配合政府政策，宣示10年內在風場充沛的西部沿海地區，裝設至少200部風力發電機組。

第一期是台電內現有電廠場內及台灣西部沿海能資源豐富的地區，設置60部風力發電機組，總容量約9.9萬千瓦；包含石門660千瓦6部、恆春1500千瓦3部、大潭1500千瓦3部、大園1500千瓦20部、台中電廠2000千瓦4部，台中港2000千瓦18部，香山1800千瓦6部。第二期計畫設置63部風力發電機組，總容量12.6萬千瓦，後續計畫廠址除海岸防風林地之外，也規劃設置在海堤區域，河川高灘地及離岸近海區。

石門風力發電站設置在核一場區西側，共裝設660千瓦6部，總裝置容量3960千瓦，投資金額高達2億元，在93年10月完成商業運轉。其發電機組是由丹麥Vestas公司製作，機型為V-47型3葉片上風型，起動的風速為4公尺/秒(微風)，相當於3級風以上，葉片是由強化玻璃製作而成。額定輸出風速15公尺/秒(疾風)，相當於六級風，自動關機風速25公尺/秒(狂風)，相當於十級風。耐風速為70公尺/秒(颶風)，相當於十七級風。機組總高度45公尺，葉片直徑47公尺，葉片轉速每分鐘28.5轉，發電機為4極感應發電機轉速為1800rpm，額定輸出發660千瓦，如圖3。

圖3 風力發電機組               圖4 師生參觀風力發電站

風力發電的原理

當風推動風車的葉片旋轉，繼而推動發電機，發電機所產生的電力就輸送到附近的變電所的電力系統，再供給周邊用戶使用。

風力發電機組為全自動發電機，其特性有：(1)自動迎風控制，可依風向自動調整葉片迎向風向。(2)最佳旋翼角度控制，葉片自動依風速調整角度，低風速時葉片角度變小，此時葉面變大；反之，高速時，葉片角度變大，此時葉片受風面變小，(3)最佳轉差率控制，在高風速或風速不穩定時，經由最佳轉差率控制，以快速調整發電量，可求得穩定的電能輸出。(4)自動併聯及解聯，當風速高於4公尺/秒，且推動發電機達1800rpm時，即自動併入系統；反之，低於1800rpm時，即自動解聯，此時風機葉片僅保持自由旋轉，沒有發電。

以上資訊參考台電的石門風力發電站簡介。

圖5 老師與徐課長合影

師生一行128人聽完簡報後，隨即至風力發電站參觀，如圖4，5，並與風力電解說人員討論，直到10點半後，才依依不捨離開，向宜蘭清水出發。由於路途遙遠，至宜蘭後，服務人員為大家預定的便當在車上吃飯，繼續朝清水地熱發電站，大約在下午2點30分到達，突然看到一大圈白色蒸氣煙團往上衝，並發出“轟轟”的巨響，蔚為壯觀。由於下雨滿地泥濘，大家撐著洋傘，在發電站的空地聽取工研院能環所李清瑞研究員的簡介說明。

清水地熱位於清水溪谷中，地熱泉由地下冒出略帶硫磺味，呈滾騰狀。在1970年，中油在此鑽井探勘，發現附近蘊含豐富地熱，極具工業價值，便著手開發，終於在1981年成功的完成台灣第一座地熱發電廠。清水地熱發電廠在1981年台電公司安裝3MW閃發式「先導型地熱發電站」之後，固地熱產率逐年下降，井內結垢，套管損毀，井距太近，熱水未還原回注，蒸氣壓力不足造成發電效率不佳同時發電系統方式不當，不適於其經濟效益差，因此在1993年終止發電而荒廢。

早先1970年由工研院研究地熱，1976年中油投資開發，1981年台電接收發電到1993年終止，最後交由宜蘭縣政府觀光客接管，作為觀光用。至1999年起因再生能源熱，宜蘭縣政府即委託工研院研究重新評估，朝向發電及觀光用途。

清水地熱目前總容量有3MW單循環強閃發背壓式機組，共有8口井，供給流量在1982年有300tph(噸/時)到1993年只有50tph。井深約1000~2500m，溫度高達200~220℃，每口井產出30~100ton/hr，熱焓(enthalpy)約200~220kcal/kg。

師生一行128人向縣政府及工研院研究人員道謝後，便搭車回學校。老師及同學們對這次參訪行程得到很多的收穫。